Limanowa, dn. 01.07.2016r.

Karta produktu: Biegacz ST-005

| nazwa: Biegacz numer katalogowy: ST-005 typ ćwiczeń: Aerobowe funkcja: Wzmacnia mięśnie nóg oraz pasa biodrowego. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. ćwiczenie: Chwytamy rękoma poręcz. Stopami stajemy na podesty. Plecy wyprostowane. Wykonujemy naprzemienne ruchy nóg. maksymalna waga ćwiczącego: 130kg minimalny wzrost ćwiczącego: 140cm WSU(wysokość swobodnego upadku): 500mm szerokość: 483mm długość: 1016mm wysokość: 1758mm bezpieczna strefa: 4005mm x 3438mm materiał: Rura stalowa :114,3 x4mm 50x2mm, 42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm Profil 50x30x3mm Łożysko 6006 2RS Odbój – D50/20/60 IRH Stopnice opcje: -aluminium ryflowane -stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x20 zabezpieczenie antykorozyjne: Powłoka cynkowa-cynkowanie ogniowe lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy kolor: Dowolny kolor z palety RAL sposób mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej okres gwarancji: 48 miesięcy zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 producent: STAMECO Sp. z o.o. ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa tel. 18 521 14 95 NIP: PL 737-220-25-19 REGON: 122846053 KRS: 0000459667 kraj produkcji: Polska |  |
| --- | --- |

www.stameco.pl