Limanowa, dn. 04.01.2016r.

Karta produktu:Prasa ręczna ST-008

| nazwa: Prasa ręczna numer katalogowy: ST-008 typ ćwiczeń: Siłowe funkcja: Kształtuje mięsnie klatki piersiowej i ramion . ćwiczenie: Siadamy na siedzisku. Plecy oparte. Rękoma chwytamy drążki. Wypychamy drążki przed siebie. Nie blokujemy łokci. Powracamy do pozycji wyjściowej. maksymalna waga ćwiczącego: 130kg minimalny wzrost ćwiczącego: 140cm WSU(wysokość swobodnego upadku): 550mm szerokość: 802mm długość: 777mm wysokość: 1985mm bezpieczna strefa: 3779mmx3802mm materiał: Rura stalowa : 114,3 x3,6mm, 50x2mm, 42,4x2,9mm Blacha stalowa:3mm, 8mm, 10mm Profil 60x40x3mm Łożysko 6006 2RS Odbój – D50/20/60 IRH Siedziska opcje: -płyta HDPE 15mm -stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x20,M10x30 zabezpieczenie antykorozyjne: Powłoka cynkowa lakier podkładowy: Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy kolor: Dowolny kolor z palety RAL sposób mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej okres gwarancji: 36 miesięcy zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 producent: STAMECO Sp. z o.o. ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa tel. 18 521 14 95 NIP: PL 737-220-25-19 REGON: 122846053 KRS: 0000459667 kraj produkcji: Polska |  |
| --- | --- |

www.stameco.pl