Limanowa, dn. 04.01.2016r.

Karta produktu:Wioślarz ST-014

| nazwa: Wioślarz numer katalogowy: ST-014 typ ćwiczeń: Aerobowe funkcja: Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. ćwiczenie: Siadamy na siedzisku. Rękoma chwytamy drążki. Stopy opieramy na podestach. Prostujemy nogi, drążki przyciągamy do siebie. Wolno wracamy do pozycji wyjściowej. maksymalna waga ćwiczącego: 130kg minimalny wzrost ćwiczącego: 140cm WSU(wysokość swobodnego upadku): 750mm szerokość: 832mm długość: 967mm wysokość: 948mm bezpieczna strefa: 3967mm x3832mm materiał: Rura stalowa :114,3 x3,6mm, 60,3x4mm, 88,9x3,6mm , 42,4x2,9mm Blacha stalowa:5mm,8mm,10mm Profil 60x40x3mm Łożysko 6006 2RS. Odbojniki D50/20/60 IRH Siedzisko opcje: -płyta HDPE 15mm -stal nierdzewna Stopnice opcje: -aluminium ryflowane -stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x20, M10x30 zabezpieczenie antykorozyjne: Powłoka cynkowa lakier podkładowy: Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy kolor: Dowolny z palety RAL sposób mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej okres gwarancji: 36 miesięcy zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 producent: STAMECO Sp. z o.o. ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa tel. 18 521 14 95 NIP: PL 737-220-25-19 REGON: 122846053 KRS: 0000459667 kraj produkcji: Polska |  |
| --- | --- |

www.stameco.pl