Limanowa, dn. 04.01.2016r.

Karta produktu: Narciarz ST-019

| nazwa: Narciarz numer katalogowy: ST-019 typ ćwiczeń: Aerobowe funkcja: Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. ćwiczenie: Stajemy na podestach. Plecy wyprostowane, ręce ugięte w łokciach i wsparte na drążkach. Wykonujemy naprzemiennie, płynne ruchy nóg i ramion. maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg minimalny wzrost ćwiczącego: 140cm WSU(wysokość swobodnego upadku): 400mm szerokość: 520mm długość: 1127mm wysokość: 1685mm bezpieczna strefa: 4127mm x 3523mm materiał: Rura stalowa:114,3x3,6mm, 60x4mm, 42,9x2,9mm, 88,9x3,6mm, 32x2mm Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm Łożysko 60062RS Stopnice opcje: -aluminium ryflowane -stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x20 zabezpieczenie antykorozyjne: Powłoka cynkowa lakier podkładowy: Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy kolor: Dowolny kolor z palety RAL sposób mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej zgodność z normą: PN-EN 16630;2015-06 producent: STAMECO Sp. z o.o. ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa tel. 18 521 14 95 NIP: PL 737-220-25-19 REGON: 122846053 KRS: 0000459667 kraj produkcji: Polska |  |
| --- | --- |

www.stameco.pl